## Slide 1
Profesjonalne Systemy Hydroizolacji
Świat idzie do przodu.
Naszą ambicją jest go wyprzedzać.

## Slide 2
FILM O NASZEJ FIRMIE
www.izohan.pl
info@izohan.pl
Tel./fax. 58 781 45 85
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

## Slide 3
IZOHAN WL
www.izohan.pl
info@izohan.pl
Tel./fax. 58 781 45 85
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

## Slide 4
IZOHAN WL
dyspersyjna masa
hydroizolacyjno-klejąca
Zużycie:
przy gruntowaniu: 0,2 kg/m2
przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych:
0,6–0,8 kg/m2/warstwę
przy płytach polistyrenowych:
1,0–1,5 kg/m2
Opakowanie:
10 kg, 20 kg
► Przyklejanie twardych płyt styropia- nowych (EPS).
► Gruntowanie podłoży mineralnych pod właściwą izolację w systemie IZOHAN W po rozcieńczeniu z wodą 1:1 (woda: IZOHAN WL).
► Wykonywanie bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych podziemnych części budowli.
www.izohan.pl
info@izohan.pl
Tel./fax. 58 781 45 85
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia
IZOHAN WL
GRUNT, HYDROIZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA
ORAZ KLEJ (EPS)

## Slide 5
www.izohan.pl
info@izohan.pl
Tel./fax. 58 781 45 85
doskonałe
właściwości klejące
bardzo dobra
przyczepność
wodochronny
łatwy i szybki
w stosowaniu
tworzy izolację
odporną na działanie
czynników
atmosferycznych
gotowy do użycia
bezrozpuszczalnikowy
do podłoży
mineralnych
daje się nakładać pędzlem lub szczotką dekarską
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia
bezpieczny w kontakcie
ze styropianem
IZOHAN WL
WŁAŚCIWOŚCI

## Slide 6
www.izohan.pl
info@izohan.pl
Tel./fax. 58 781 45 85
KLEJENIE
PŁYT STYROPIANOWYCH
GRUNTOWANIE
PODŁOŻY MINERALNYCH
WYKONYWANIE POWŁOK PRZECIWWILGOCIOWYCH
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia

## Slide 7
www.izohan.pl
info@izohan.pl
Tel./fax. 58 781 45 85
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia
IZOHAN WL
PARAMETRY TECHNICZNE
► ZUŻYCIE:
gruntowanie 0,2 kg/m²
izolacja przeciwwilgociowa 0,6-0,8 kg/m²/mm
klejenie EPS 1,0-1,5 kg/m²
► CZAS TWORZENIA POWŁOKI: ≤ 6 godzin
► CZAS POMIĘDZY NANOSZENIEM WARSTW:
ok. 3 godzin
► SPŁYWNOŚĆ POWŁOKI W POZYCJI PIO- NOWEJ CZASIE 5 H W TEMP. 100 °C:
nie spływa
► GIĘTKOŚĆ POWŁOKI PRZY PRZEGINANIU
NA WALCU O Ø 30 MM W TEMP. -10 °C:
brak rys i pęknięć

## Slide 8
www.izohan.pl
info@izohan.pl
Tel./fax. 58 781 45 85
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia
IZOHAN WL
PARAMETRY TECHNICZNE
► PRZESIĄKLIWOŚĆ POWŁOKI PRZY DZIAŁANIU SŁUPA WODY 1000 MM W CZASIE 48 H:
niedopuszczalna
► CZAS POMIĘDZY NANOSZENIEM WARSTW:
ok. 3 godzin
► WYTRZYMAŁOŚĆ NA ODERWANIE
(POŁĄCZENIE BETON-STYROPIAN): ponad 200 kPa
► ZGODNOŚĆ Z NORMĄ: PN-B-24000:1997
► APROBATA TECHNICZNA IBDIM:
AT/2005-03-1953/3
► ATEST HIGIENICZNY: HK/B/1061/04/2014

## Slide 9
Zapraszamy do współpracy.
www.izohan.pl
info@izohan.pl
Tel./fax. 58 781 45 85
IZOHAN sp. z o.o.
ul. Łużycka 2,
81-963 Gdynia